ŠPECIÁLNA PRESTAVBA POHREBNÁ

| 1. | Prepravné chladenie ALEX Original CE-720 prípojný set na originálnu A/C - pohon od motora vozidla, bez strešnej kondenzačnej jednotky - prepravné chladenie ako prípojný set na originálnu klimatizáciu je možné využívať pri zapnutej klimatizácii v kabíne vodiča Orientačná dosiahnuteľná teplota +8+10°C |
| --- | --- |
| 2. | Úprava ložnej plochy 6m3 na pohrebné vozidlo: Protokol zo skúšobne - Povrch lisovaný laminát s drevo dekorom, v kombinácii s nerezovým obkladom - vrátane liatej podlahy s nerezovým povrchom - Zdvíhacia a výsuvná nerezová dvojplošina ( výškový posuv a výsuv plošín pri polohe hore 47cm a pri polohe dole 60cm ) - zachované pôvodné osvetlenie + prídavné osvetlenie ložnej plochy: 2 x LED pás – ovládanie z kabíny vodiča + Guľaté LED osvetlenie na strope v rohoch 3+3 – ovládanie z ložnej plochy - Vonkajšie polepy na vozidlo (bočné steny + zadné dvere) Pozn.: možnosť výberu farebného prevedenia vnútorného dekoru aj vonkajších polepov |

LEGISLATÍVA ku chladeniu

Všetky technologické zariadenia zodpovedajú schválenému typu a vyhotoveniu podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR pod schvaľovacou značkou “27 MD S-00253-04” a spĺňajú medzinárodné normy kvality EN ISO 9001:2015.

POPIS k prestavbe

- Chladiarenské zariadenie s elektronickým ovládaním CE-720, pozostávajúce z vysokokvalitných a výkonných jednotiek zn. ALEX Original, určených na chladenie  pri pohrebných vozidlách do +8+10ºC. Všetky zariadenia majú medzinárodný ATP certifikát.

Izotermická izolácia:

- Spoločnosť AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. je legislatívne, odborne a organizačne spôsobilá vykonávať v rámci povoleného predmetu činnosti hromadného výrobcu prestavieb vozidiel - prestavbu skríň vozidiel, dodatočne vybavených izotermickou izoláciou, na základe "Osvedčenia hromadného výrobcu prestavieb vozidiel č. 0049" udeleného Ministerstvom dopravy a výstavby.

- Priestor na prepravu nákladu je dodatočne vyplnený izotermickou izoláciou podľa podnikovej normy PN4001/c.

www.auto-klima.sk

+ 421 2 6353 6666

# Text boxes

FIAT TALENTO VAN LWB

Séria 1, L2H1

2.0 MTJ EURO6D, 88kW, s A/C

AUTO-KLIMA® Bratislava s.r.o.

držiteľ ocenenia GRAND PRIX GASTRA 2005 za chladiarenské vozidlo