CHLADÍRENSKÁ PŘESTAVBA

FIAT DUCATO L3H2

2.3 MTJ, s A/C,

Objem ložné plochy 13m3

| 1. | Přepravní chlazení ALEX Original TRCSBRH-324 s el. přípojkou, s topením (Chl. výkon při 0˚C = 3560 W) - pohon od motoru vozidla, střešní kondenzační jednotka - speciální motorová sada na předmětný typ vozidla |
| --- | --- |
| 2. | Izotermická izolace - chladírenská (FNA) na 13 m3 - včetně lité protiskluzové podlahy - překrytí těsnění na zadních a bočních dveřích - nástupní rohové lišty při bočních i zadních dveřích - zachováno osvětlení, servisní otvory, zachované kotvíci oka v ložní ploše na bočných stěnách při podlaze - povrch laminát, hermeticky uzavřený jednolitý celek, bez spojů, dezinfikovatelný, snadno omyvatelný + Chladírenské Termozávěsy na boční a zadní dveře + LED osvětlení ložné plochy |

LEGISLATÍVA k chlazení

- Společnost AUTO-KLIMA Bohemia s.r.o. je držitelem „Schválení hromadné přestavby typu vozidla č. HP-0157 č. j. 1869/2018-150-SCH2“, na základě kterého je oprávněna vydat všechny potřebné doklady na zápis přestavby do Osvědčení o evidenci vozidla.

TECHNICKÝ POPIS k přepravnímu chlazení

Materiál:

- kompletní chladírenské zařízení, skládající se z vysoce kvalitních a výkonných jednotek zn. ALEX Original, určených na chlazení do 0ºC všech druhů zboží citlivých na změnu teploty a to do všech typů vozidel. Všechna zařízení mají mezinárodní ATP certifikát a jsou schválené na základě Rozhodnutí č. „3410“ uděleného Ministerstvem dopravy ČR – Odbor provozu silničních vozidel.

Výparník TRCSBRH-324 – technické parametry: při venkovní. teplotě 30ºC a podle norem ATP:

+ Kondenzační jednotka: strešní

- elektronické ovládání, kde je možné nastavit požadovanou teplotu v ložném prostoru vozidla. Ostatní parametry ovládání elektronickou jednotkou jsou nastavené v odborném servise. Paměť jednotky je nedestruktivní. Nastavené hodnoty se zachovají i po vypnutí jednotky, nebo odpojení baterie.

- kompletní motorovou sadu / konzoli /, speciálně vyvinutou pro předmětný typ vozidla, nikoliv univerzální;  - jedná se o originální provedení

-  kompresor originální značky SANDEN

Práce:

- montáž přepravního chlazení včetně: vakuování, funkční tlakové zkoušky, plnění ekomédiem a zkoušky na únik média.

-Všechna technologická zařízení odpovídají schválenému typu a vyhotovení podle Ministerstva dopravy ČR Osvědčení č. „3410“ a splňují mezinárodní normy kvality EN ISO 9001:2015.

IZOTERMICKÁ IZOLACE

- Naše společnost je legislativně, odborně a organizačně způsobilá vykonávat v rámci povoleného předmětu činnosti hromadného výrobce přestaveb vozidel - přestavbu skříňových vozidel, dodatečně vybavených izotermickou izolací, na základě Rozhodnutí „HP-0157“ uděleného Ministerstvem dopravy ČR – Odbor provozu silničních vozidel.

- Prostor na přepravu nákladu bude dodatečně vyplněný izotermickou izolací podle normy PN4001/c a protokolu pověřené zkušebny TŰV-SŰD Czech s.r.o. č. P 038/11.

Ilustrační fotografie:

AUTO-KLIMA Bohemia, s.r.o.

# Text boxes

+ 0ºC : 3560 W

Chladivo: R404a

Příkon: 12V – 14A / 24V – 7A

Průtok vzduchu: 2600 m3/h

ATP certifikát